Počítačové sítě I
5. Ethernet
Miroslav Spousta, 2005
<qiq@ucw.cz>, http://ww.ucw.cz/~qiq/vsfs/

---
Síťové technologie – vrstvy
technologie (opravdu přenáší data)
zahrnují (většinou) dvě nejnižší vrstvy
  1. fyzickou: kabeláž, kódování, přístupové metody
  1. linkovou: řízení, přenos rámců
standardy (příp. firemní technologie):
  1. Ethernet, Fast Ethernet, Gb Ethernet, 10 Gb Ethernet
  1. 100VG-AnyLan, Token Ring, FDDI
  1. ATM, WiFi, PPP
Aplikační
Prezentační
Relační
Transportní
Síťová
Linková (spojová)
Fyzická

---
Normy LAN
původně většinou firemní standardy
  1. např. Ethernet: XEROX, Token Ring: IBM
  1. ARCnet (Attached Resource Computer)
později normalizované:
  1. IEEE (International Electrical Electronics Engineers)
    1. IT, elektrické sítě, telekomunikace
    1. počítačové sítě: skupina 802 (různé podskupiny, např. Ethernet 802.3)
  1. ANSI (American National Standards Institute)
    1. např. FDDI, Fibre Channel

---
IEEE 802
světově uznávané standardy
IEEE 802: pracovní skupina pro lokální počítačové sítě
podskupiny – pro konkrétní technologie
  1. 802.2: linková vrstva (LLC – Logical Link Control)
  1. 802.3: Ethernet (všechny verze)
  1. 802.5: Token Ring (neaktivní)
  1. 802.11: Wireless LAN (bezdrátové sítě)
  1. 802.12: 100VG-AnyLan (neaktivní)
  1. 802.16: Wireless MAN (bezdrátové metropolitní sítě)
zdarma (po půl roce): http://standards.ieee.org/getieee802/

---
IEEE 802
logické řízení spoje
IEEE 802.2 LLC
IEEE 802.3
IEEE 802.5
IEEE 802.11
ANSI X3T9.5
Ethernet
CSMA/CD
Token Ring
token
WLAN
CSMA/CA
FDDI
token
koax, UTP, optical
10, 100 Mbps
1, 10 Gbps
STP, UTP
4, 16, 100 Mbps
1 Gbps
rádiové vlny
11, 54 Mbps
optika, UTP
100 Mbps

---
Ethernet
nejrozšířenější počítačová síť
podporuje různá přenosová média
v původní verzi používá sdílené médium, všesměrové vysílání
chová se statisticky (nedeterministicky)
  1. s rozumnou pravděpodobností funguje „dobře“
aktivně se vyvíjí
  1. zrychluje se (10 => 100 => 1000 => 10000 Mbps)
  1. nová média (koax. kabel, UTP, optické kabely)
  1. přístupové metody: sdílené médium => dvoubodové spoje

---
Historie Ethernetu
vznikal v letech 1974 -1976 v Xerox PARC (Palo Alto Research Center)
autoři: Robert Metcalfe, David Boggs
propojení pracovních stanic
původně pracovala s rychlostí 2.94 Mbps
první oficiální verze: 10 Mbps
  1. DEC, Intel, Xerox: DIX Ethernet
Ether: zastaralá fyzikální představa, že vlnění se šíří éterem
  1. podobnost s všesměrovým vysíláním Ethernetu
Ethernet: reg. ochranná známka, patent firmy Xerox, vzdala se jich

---
Ethernet

---
DIX a IEEE
Digital, Intel, Xerox (1980): DIX Ethernet, 10 Mbps
  1. Dnes jako Ethernet II
  1. dále se nevyvíjí
předložen IEEE ke standardizaci
  1. přijat, ale pozměněn (formát rámců)
  1. aktivně vyvíjen
  1. nejmenuje se Ethernet, ale „řešení na bázi CSMA/CD“
dnes: Ethernet tvoří 80% podnikových sítí

---
CSMA/CD
nedeterministická, distribuovaná metoda přístupu k médiu
  1. jednoduchá a levná
charakteristická pro Ethernet („dělá Ethernet Ethernetem“)
  1. dnes už nemusí platit
nezaručuje žádnému uzlu, že vyšle data
nedá se použít, pokud je potřeba zaručená doba odezvy
  1. např. řízení procesů v továrně
malá režie při malé zátěži
při stoupající zátěži může propustnost sítě klesat
  1. vlivem opětovného přenášení rámců, které se poškodily při kolizi

---
Ethernet: CSMA/CD
1-persistentní CSMA metoda
  1. je-li obsazen kanál, pokusí se vyslat rámec hned po jeho uvolnění
  1. umožňuje využít médium na 80 – 95%
  1. malé zpoždění
dojde-li ke kolizi, vysílající uzel to pozná (Collision Detection)
  1. zvýší se střední hodnota napětí na médiu
  1. vysílající uzel vyšle jam signál (32bitů), kterým umožňuje detekovat kolizi i ostatním
střední doba prodlevy po kolizi zpočátku exponenciálně narůstá
  1. po deseti pokusech už zůstává konstantní, maximálně 16 pokusů
  1. n-tý pokus: 0 < r < 2^k, k = min(n, 10), vyberu r-tý kolizní slot
  1. Exponential Back-off: zajišťuje stabilitu pro max. 1024 stanic

---
Rámce Ethernetu
kolize je způsobena přenosovým zpožděním, které musí být konečné
  1. je definována maximální velikost segmentu
  1. také minimální délka vysílaného rámce: 64B (512b)
  1. neboli 51.2μµs na přenos minimálního rámce médiem tam a zpět (kolizní slot)
  1. uzel, který do vyslání 64 bajtů nezaznamená kolizi ví, že už ho nikdo nepřeruší
velikost rámce (datové části): 46 – 1500 bajtů
  1. minimální velikost je kvůli detekci kolice

---
Rámce Ethernetu
původní Ethernet II obsahuje ve čtvrtém poli typ dat
  1. tzv. ethertype, číslo větší než 1500, vyjadřuje, jaká data rámec obsahuje
  1. např. 0x0800 pro TCP/IP, 0x0806 pro ARP, …
  1. přiděluje IEEE
rámce 802.3 obsahují délku dat (menší než 1500)
další typy: raw (ve čtvrtém poli 0xFFFF), SNAP (0xAAAA)
různé typy lze odlišit, v sítí koexistují
preambule
cílová
adresa
zdrojová
adresa
???
data
CRC
(32bit)
8
6/2
6/2
2
46 –1500
4

---
MAC adresy
I/G
U/L
adresa
1
1
46
48 bitů (6 bytů), udává se jako posloupnost šesti hexadecimálních čísel
např.: 00:10:A4:E1:9E:5D
podle IEEE označované jako EUI-48
speciální bity:
  1. I/G: individuální (0)/skupinová (1) adresa
  1. U/L: univerzální (0)/lokální (1) adresa
lokální adresu přiděluje správce, univerzální výrobce karty

---
MAC adresy
univerzální adresy: nejvyšší 3 bajty určují výrobce
  1. zbylé přidělí výrobce (pokud možno jednoznačně)
  1. často lze adresu změnit pomocí speciálního SW
přiděluje je IEEE, OUI (Organisational Unique Identifier)
např.:
  1. Novell: 00-00-1B
  1. 3Com: 00-20-AF
  1. Sun: 00-00-7D
http://www.coffer.com/mac_find/ (vyhledávání)
http://standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt (seznam OUI)
používají se i v IPv6 adresách (jako EUI-64)

---
Připomenutí: CSMA/CD
request
A
  jam
request
B
request
C
kolize
čekání
kolize
čekání
t
t

---
CSMA/CD
START
detekována
nosná?
ano
čekej náhodnou dobu
ne
vysílej data
vyšli jam signál
kolize?
ano
ne
KONEC

---
10BASE-5
původní Ethernet (DIX), jako IEEE 802.3 (1983)
tlustý (thick) koaxiální kabel (1 cm),
  1. většinou žlutý, 50 Ω
  1. max. 500 m na jeden (nepřerušený) segment, max. 100 stanic na segmentu
kabel je zakončený pomocí terminátorů (50 Ω)
  1. impedanční přizpůsobení, aby nedocházelo k odrazům signálu na koncích kabelu
  1. ke kabelu je připojen transceiver
kódování Manchester (PSK):
0 1 1 0 0 1 1 1 0 0

---
Transceiver
transceiver: zařízení které vysílá a přijímá signál
  1. neboli MAU (Medium Access Unit)
  1. kabel přerušen nebo „napíchnut“ speciálním konektorem (vampire tap)
  1. min. 2.5m od sebe
transceiver je spojen se stanicí speciálním kabelem
  1. max. 50 metrů dlouhým
  1. na koncích kabelu rozhraní AUI (Attachment Unit Interface)
    1. konektor Canon, 15 pinů
  1. umožňuje připojit různé typy MAU (koax, TP, optika)
ve stanici je síťová karta (NIC, Network Interface Card)

---
10BASE-5
 Repeater
 terminátor
  transceiver (MAU)
  drop kabel
 AUI
 NIC
kolizní doména

---
Repeater
Ethernet 10BASE-5 umožňuje připojit na segment max. 100 stanic
  1. min. 2.5m od sebe, na kabelu vyznačeno značkami
spojíme segmenty pomocí aktivního prvku: repeater (opakovač)
  1. přijímá signál z jednoho segmentu, opraví ho a znovu vyšle do dalšího
  1. rekonstrukce preambule, šíří collision jam
  1. segmenty propojené opakovačem se chovají jako segment jediný (jedna kolizní doména)
stromová topologie, pravidlo 5-4-3:
  1. max. 5 segmentů, 4 opakovače a pouze 3 segmenty pro připojení stanic
  1. síť nesmí obsahovat kružnici

---
Pravidlo 5-4-3
5 segmentů, 4 opakovače, max. 3 segmenty se stanicemi
  1. zbylé dva segmenty mohou být použity pouze na propojení repeaterů
Druhé patro
První patro
Přízemí

---
10BASE-2
tenký (thin) koaxiální kabel (0.5 cm)
  1. většinou černý, cheapernet, stejně jako u 10BASE-5 má impedanci 50 Ω
  1. levnější, lépe ohýbatelný, opět zakončený terminátorem
max. velikost segmentu: 185m
max. počet stanic na segmentu: 30, mezi stanicemi min. 0.5m
připojuje se přímo ke stanici (síťové kartě)
  1. pomocí BNC konektorů (T)
MAU je součástí karty, ale může být vyvedeno i AUI
speciální EAD zásuvky (Ethernet Attached Device), případně oddělený transceiver

---
10BASE-2
 Repeater
 terminátor
 NIC
kolizní doména

---
Označení: XA-Y
X – přenosová rychlost v Mbps (10, 100, 1000)
Y – maximální velikost segmentu v stovkách metrů
  1. 5: 500 metrů, 2: 200 metrů
  1. nebo použité médium (T: UTP, FX: optika)
A – použitá přenosová technologie
  1. BASE: přenos v základním pásmu
  1. BROAD: v přeloženém pásmu
např.: 10BASE-2, 100BASE-T
  1. 10BROAD-36 – dnes se nepoužívá (v kabelových sítích DOCSIS)

---
10BASE-T
802.3i, z roku 1990
původně standard 1BASE-5 (1Mbps, 500m)
pomalé => 10BASE-T, po kabelech Cat. 3
TP, použity dva páry: jeden pro vysílání, druhý pro příjem
  1. oba kabely použity => kolize
RJ45 konektory (zásuvky)
max. 100 m, dvoubodové spoje (nelze dělat odbočky)
  1. 90 m pevný kabel (ve zdi), 2x5m přípojka
multiport repeater (hub)
  1. huby vzájemně propojeny do stromové struktury, stále je zde omezení 5-4-3

---
10BASE-T: topologie
 Repeater (hub)
 Repeater (hub)

---
10BASE-T: kabely
TP: 4 páry, používají se 2 páry
  1. jeden pro vysílání, druhý pro přijímání
  1. páry jsou barevně označeny (zelená, modrá, oranžová, hnědá)
konektory: RJ45, 8 pinů
  1. piny č. 1 a 2: Transmit (TX) (zelená)
  1. piny č. 3 a 6: Receive (RX) (oranžová)
  1. ostatní: nezapojeny
propojení repeater-stanice: patch kabel: propojeny stejné piny
propojení dvou stanic: křížený kabel: prohozeny páry TX a RX

---
10BASE-Fx
potřeba překlenout větší vzdálenosti než 500m
  1. nutno použít optická vlákna
  1. FOIRL – Fiber Optics Inter Repeater Link – propojení repeaterů
  1. používá se pár optických vláken
10BASE-FL (fibre link)
  1. spojení opakovačů, max. 2000 m, připojení stanice, max. 400 m
10BASE-FB (fibre backbone)
  1. synchronní dvoubodový spoj
  1. nepočítá se do 5-4-3 pravidla
10BASE-FP (fibre passive system)
  1. pasivní optická hvězdice

---
Přepínaný Ethernet
spojením pomocí repeaterů (hubů) stále zvětšujeme kolizní doménu
celková velikost je omezena (huby zpomalují šíření signálu)
přepínání na linkové vrstvě: most (více portů: switch)
  1. segmentace sítě na více kolizních domén
metoda Store-and-Forward
  1. přepínač rámec přijme, rozhodne kam s ním a pak vyšle, zpoždění 58-1220 μs
metoda Cut-Through
  1. přepínač přijme hlavičku, hned se rozhodne a začne vysílat, zpoždění 12 μs
mikrosegmentace: segment vždy tvoří jen 2 uzly
  1. vlastně přepínání paketů

---
Metody přepínání
P
D
S
data
CRC
Store-and-Forward
P
D
S
data
CRC
P
D
S
data
CRC
Cut-through
P
D
S
data
CRC
P
D
S
data
CRC
Segment-Free
P
D
S
data
CRC
64B

---
Zvyšování rychlosti Ethernetu
vývoj nástupce 10BASE-x technologií, v první polovině 90. let
  1. byla tu pouze drahá FDDI (vhodná pro páteřní sítě)
Fast Ethernet Alliance (1993), dva směry:
  1. pouze zvýšit rychlost na 100 Mbps. zachovat CSMA/CD (100BASE-x, IEEE 802.3), (3Com, ...)
  1. současně se zrychlením i změnit přístupovou metodu (100VG-AnyLan, IEEE 802.12) (HP, IBM, ...)
  1. oba směry byly vyvíjeny, v roce 1995 standardizovány
požadavek
  1. použití stávající kabeláže, zpětná kompatibilita
  1. vysoká rychlost
nakonec zvítězila 100BASE-x a byla prohlášena za „nový Ethernet“

---
Vývoj Ethernetu

---
100BASE-T
IEEE 802.3u, 1995
desetinásobné zrychlení, různá média
  1. UTP, STP, optika
formát rámců, adresy, přístupová metoda: beze změn
fyzická vrstva se rozdělila na MII a PHY
  1. MII: (Medium Independent Interface) – něco jako AUI
  1. PHY (PHYsical layer device) – liší se podle použité kabeláže
mechanismus pro detekci možných rychlostí (a módu přenosu)
  1. autonegociace, umožňuje automatickou spolupráci rychlých a pomalých prvků
  1. není povinný (starší zařízení ho nepodporují)

---
100BASE-x
desetinásobné zrychlení 100BASE-TX:
  1. dva páry kabelu kategorie 5 (modulační rychlost: 125 Mbaudů)
  1. místo Manchesteru je použito MLT-3 (3 úrovně signálu, zastavená sin.)
  1. kódování 4B5B (4 bity se zakódují do 5 bitů) => 100 Mbps
  1. vychází ze standardu FDDI
100BASE-T4:
  1. kategorie 3, 3 páry kabelu pro přenos dat (half-duplex)
  1. 1 pár pro detekci kolizí
  1. data: 3 x 25MHz, kódování 8B6T [3 * (25 * 8/6 = 100/3) = 100 Mbps]
100BASE-FX
  1. dvojice optických vláken, kódování 4B5B, NRZI
maximální vzdálenost: UTP – 100 m, optika – 400m (2000m)

---
Kabeláž 100BASE-Tx
Převzato z: http://www.svetsiti.cz/

---
Opakovače
Pro 100BASE-x existují dva druhy opakovačů (repeaterů):
Class I
  1. dekóduje jednotlivé bity (umí překládat mezi jednotlivými druhy kódování 4B5B, 8B6T)
  1. umožňuje propojit např. 100BASE-TX a 100BASE-T4
  1. smí být v kolizní doméně jen 1 (zdržuje)
Class II
  1. nedekóduje bity, jen vyhlazuje signál
  1. všechny porty musí používat stejné kódování (např. 4B5B)
  1. mohou být dva v kolizní doméně

---
Velikost kolizní domény
při plně duplexním provozu (ne 100BASE-T4!) nedochází ke kolizím
neplatí max. vzdálenosti kvůli detekci kolizí (např. jednovidové optické vlákno můžeme použít až na vzdálenost desítek kilometrů)

---
Plně duplexní Ethernet
pokud vyloučíme opakovače a použijeme plně duplexní spoje
nemůže nastat kolize (vždy je možné vysílat i přijímat současně)
odpadá nutnost CSMA/CD
  1. a také minimální velikost rámce kvůli detekci kolizí
    1. zachovává se i u plně duplexního Ethernetu kvůli kompatibilitě
  1. maximální dosah – není nutné šířit kolizi do celé sítě do určitého času
zvětšení dosahu umožňuje pronikání Ethernetu do MAN/WAN
zvýšení propustnosti
někdy je nutné řízení toku
  1. pomocí speciálních rámců PAUSE

---
Autonegociace
domluva na rychlosti, a typu komunikace dvou přímo propojených uzlů
10BASE-T vysílá pravidelně pulsy, které slouží ke zjištění, zda je linka funkční
  1. NLP: Normal Link Pulse: vysílají se, pokud je linka nečinná (nepřenáší se data)
  1. vysílají se každých 16 ms
Zobecnění: nevysílá se jeden impuls, ale 16 impulsů za sebou
  1. 33 pozic, každá druhá časování: 16 bitů, umožňuje přenášet informaci
  1. prvních 5 bitů: Selector (IEEE 802.3: 10000B)
  1. dalších 8 bitů: Technology Ability – specifikuje, které rychlosti/módy jsou podporovány
  1. 1 bit Remote Fault – nastala chyba. 1 bit Acknowledge – potvrzení od protistrany
  1. 1 bit Next Page (rozšíření)

---
Autonegociace
Ethernet
Ethernet (TP/FO)
Autonegotiation
16 ms

---
Autonegociace
100BASE-T4
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Next page
10BASE-T
10BASE-T, FD
100BASE-TX, FD
Ack
100BASE-TX
1. 1000BASE-T, FD
2. 1000BASE-T, HD
3. 100BASE-TX, FD
4. 100BASE-T4
5. 100BASE-TX, HD
6. 10BASE-T, FD
7. 10BASE-T, HD
Remote Fault
vyšší rychlosti jsou domluveny pomocí next page
  1. ta se přenáší, pokud oba nastaví bit Next page na 1
umožňuje detekovat i zařízení, která autonegociaci nepodporují (např. vysílají jen NLP)
Selector
Technology ability

---
Migrace 10 => 100
Migrace na rychlejší síť znamená:
  1. výměnu NIC (síťových karet)
  1. výměnu aktivních síťových prvků (přepínačů, hubů)
  1. kabeláž zůstává stejná (Cat. 5 nebo Cat. 3)
k propojení prvků s různou rychlostí je nutný switch (nikoliv hub)
používaly se kombinované switche, např. 24x10 + 2x100 Mbps
  1. stanice na 10 Mbps, servery (a/nebo uplink a páteřní síť) na 100 Mbps
  1. stejné je do dnes pro 100Mbps+1Gbps
dnešní kabeláž se provádí v Cat. 5 (Cat. 5e)

---
1 Gbps Ethernet
standard IEEE 802.3z z roku 1998
použité kódování: 8B10B
prodloužen kolizní slot (z 64B na 512B)
  1. jinak by maximální velikost sítě byla 25 m (kvůli detekci kolize)
  1. krátké rámce doplněny („vycpávkou“) na 512B (Carrier Extension), ale je možné vyslat více krátkých rámců po sobě jako jeden rámec (Packet Bursting)
  1. běžně využito kolem 400 Mbps
na místě MII je GMII (Gigabit Media Independent Interface)
max. 1 opakovač v kolizní doméně
povinná podpora autonegociace (Next Page)
optická kabeláž vychází z technologie Fiber Channel

---
Média 1000BASE-x
1000BASE-CX
  1. STP, max. 25 m
  1. k propojení switchů, serverů
1000BASE-SX
  1. optický kabel, laser 850nm, max. 300 m/62.5μm (550 m/50μm)
  1. pro horizontální rozvod (levnější)
1000BASE-LX
  1. optický kabel, laser 1300nm
  1. 550m mnohavidové, 3km jednovidové vlákno
  1. pro propojení na větší vzdálenosti, např. mezi budovami

---
1000BASE-T
standard IEEE 802.3ab z roku 1999
pro fyzickou vrstvu nové standardy
1000BASE-T
  1. max. 100 m, Cat. 5e, používají se 4 páry
  1. full duplex (páry se používají současně)
  1. modulace PAM-5, 125 MBd/pár
1000BASE-TX
  1. max. 100 m, Cat. 6, 2 páry tam, 2 páry zpět
  1. levnější aktivní prvky (poloviční počet vysílačů/přijímačů)

---
1 Gbps Ethernet
sdílené médium: omezení velikosti sítě:
  1. => používají se přepínače
GBIC (GigaBit Interface Converter)
  1. standard pro připojení různých médií k aktivním prvkům (např. switchům)
  1. např. UTP, SM/MM optické kabely
  1. hot swappable

---
10Gbps
standard IEEE 802.3ad z roku 2002
pouze full duplex mód, původně pouze pro optiku, dnes i UTP
  1. dosah podle média: 65 m – 40 km
používá se nejen pro LAN, ale i WAN (vytlačila např. ATM)
XGMII (10 Gigabit Media Independent Interface)
WIS (WAN Interface Sublayer)
  1. zapouzdření Ethernet rámců do SONET/SDH kanálu
S: 850 nm, L: 1310 nm, E: 1550 nm
X: 8B10B, R: 64B66B, W: WIS interface
použití i pro barvy získané pomocí WDM

---
10GBASE-x
10GBASE-SR/SW
  1. multimode vlákno, laser 850 nm, 2 – 300 m
10GBASE-LR/LW
  1. single mode vlákno, laser 1310 nm, 2 – 10 km (i více, podle kvality kabelu)
10GBASE-LX4
  1. používá 4 barvy CWDM (Coarse WDM)
  1. dark fiber (pronajatá vlákna bez konc. prvků)
  1. 1310 nm, single mode/multimode vlákno (max. 300 m/10 km)
10GBASE-CX4 (IEEE 802.3ak)
  1. twinaxiální kabel, max. 15 m, propojení switchů

---
10GBASE-T
IEEE 802.3an, plánován na červen 2006
stíněná dvojlinka Cat 6, Cat 7
  1. prognóza: od roku 2007 bude většina kabeláže provedena v Cat 6
  1. nestíněná Cat 6: max. 55 m, stíněná: 100 m, Cat 7: OK
  1. přeslechy mezi páry se mají rušit vzájemným posunutím v akt. prvcích
  1. každý pár jinak zkroucen, zkroucení se bude měnit

---
TP kabeláž
Zdroj: Krugel Exim

---
Napájení po Ethernetu
PoE (Power over Ethernet), IEEE 802.3af
přenos napájení po UTP vodičích
  1. umožněn nízkou spotřebou moderních síťových prvků
  1. např. bezdrátové přístupové body, IP telefony
    1. běžné telefony také nepotřebují zvláštní napájení
  1. buď po datových nebo po volných vodičích
použije se při určitém vnitřním odporu zařízení (25 kΩ)
  1. aby nedošlo k poškození stávajících zařízení
elektrické parametry: ss 48V, max. 15W
bývá zapojeno jako speciální hub u ethernetového switche

---
Wake on LAN
standard, který umožňuje zapnout počítač speciálním rámcem
  1. od Intel a IBM
  1. vyžaduje PC s ATX zdrojem
vypnutý počítač má aktivní síťovou kartu, která monitoruje provoz
  1. napájená je i část MB, obdobně modem, timer, ...
formát rámce (libovolný paket, např. UDP), v něm:
  1. FF:FF:FF:FF:FF:FF následované 16x MAC adresou spáče
  1. případně s heslem 4-6 bajtů
síťová karta zapne PC
např. program ether-wake
ETH
IP
UDP
magic
CRC

---
Další vývoj Ethernetu
zrychlení (100Gbps)
  1. umožněno ústupem od CSMA/CD
  1. zatím jen proprietární technologie pro 40Gbps
  1. WDWM umožňuje multiplex v jednom vlákně
Ethernet po běžné telefonní lince
  1. kategorie 1 až 3
  1. rychlost 10 Mbps, dosah až několik km
  1. tzv. Ethernet in the Last Mile
možná nástupnická technologie po ADSL?
  1. zatím není na obzoru
  1. 802.3ah, schváleno v červnu 2004
Ethernet po ostnatých drátech (Cisco)