Počítačové sítě I
8. Bezdrátové sítě
Miroslav Spousta, 2005
<qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/

---
Bezdrátové sítě
přenosové médium: rádiové vlnění/světlo
z fyzikální podstaty sdílené: je potřeba řídit přístup (vysílání)
v rámci IEEE 802
  1. IEEE 802.15 (WPAN) bezdrátové osobní sítě (v jedné kanceláři)
  1. IEEE 802.11 (WLAN) bezdrátové lokální sítě (uvnitř budovy)
  1. IEEE 802.16 bezdrátové metropolitní sítě
připojení zařízení přes digitální telefonní síť (GSM)
  1. většinou pouze dvoubodové spoje
  1. využívá se digitální přenosový kanál

---
WPAN
Wireless PAN, „Wireless USB“
malé vzdálenosti (do 100 m)
různé přenosové rychlosti
  1. běžně do 1 Mbps
připojení periferních a dalších zařízení
  1. myš, klávesnice, tiskárna, mobilní telefon, PDA, …
  1. náhrada vodičů kolem PC, propojení PDA/telefonu
různé přenosové médium (IrDA, Bluetooth)

---
IrDA
Infrared Data Association
pro přenos se používá infračervené záření, pulsní modulace
dosah 1 m
  1. typicky 5 – 50 cm (minimum kvůli přesvětlení)
rychlosti běžně srovnatelné s RS-232: 9.6 – 115.2 kbps
  1. i větší (až 4 Mbps)
half-duplexní komunikace (střídání po max. 500 ms)
  1. zařízení jsou primární a sekundární (mohou podporovat obojí)
  1. primární zařízení udává časování a řídí komunikaci
kromě fyzické komunikace také specifikuje linkovou vrstvu
  1. přístupová metoda, objevování partnerů
  1. další vrstvy, např. je možné simulovat sériový port (IrCOMM)

---
Bluetooth
WPAN, název je údajně přepisem jména dánského krále
náhrada vodičů, připojení mobilních telefonů, atd.
  1. levné, nenáročné na spotřebu
používá volné pásmo 2.4 GHz
  1. několik tříd podle výkonu a dosahu (Class 1 a Class 2 nejpoužívanější)
používá FHSS, 79 kanálů širokých 1 MHz
  1. rychlost přeskoku mezi kanály: 1600/s
  1. AFH: Adaptive Frequency Hoping: některé kanály se nevyužívají
max. rychlost 723.1 kbps, ve verzi 2.0 až 2.1 Mbps
až 8 zařízení tvoří „piconet“, jeden uzel je master, ostatní slave
  1. vždy komunikuje master s některým slave
  1. teoreticky je možné piconety spojovat do větších celků (scatternet)

---
Bluetooth
BT zařízení mají 48bitové adresy
většinou se místo nich používají jména zařízení
zařízení mohou vyhledávat v okolí komunikační partnery
  1. pokud znají adresu, měl by partner odpovědět
každé zařízení má class-identifier
  1. identifikace, o jaké zařízení se jedná
BT podporuje šifrovanou dvoubodovou komunikaci (pairing)
zařízení musí podporovat „profily“ -- údaj o tom, co umí
  1. basic image profile, basic printer profile, hands free profile

---
WLAN
Wireless LAN, bezdrátová lokální síť
  1. stanice vybaveny bezdrátovou síťovou kartou
hub (koncentrátor) je nahrazen AP (Access Point)
  1. základnová stanice a datový most pro asociované (připojené) klienty
nebo může fungovat WLAN jako síť peer-to-peer (ad-hoc) bez AP
v roce 1990 vzniká skupina IEEE 802.11
  1. cíl: „bezdrátový Ethernet“
  1. v bezlicenčním pásmu 2.4 GHz
  1. předpokládané využití: uvnitř budov

---
IEEE 802.11
IEEE 802.11: 1997
pásmo 2.4 GHz: 2.4 – 2.4835 GHz
  1. 2.45 GHz používají mikrovlnné trouby
  1. rozdělené na 11 kanálů šířky 5 MHz, ale používají se kanály šířky 22 MHz
  1. dochází k překrývání :-(
rychlost pouze 1 a 2 Mbps (malá ve srovnání s LAN: 10/100 Mbps)
dosah: typicky desítky metrů (45 – 100 m)
oproti Ethernetu jiná přístupová metoda: CSMA/CA
  1. nemožnost spolehlivé detekce kolizí (stanice se vzájemně nemusí slyšet)
  1. Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
na fyzické vrstvě používá: DSSS, FHSS

---
CSMA/CA
předcházení kolizím (řešení problému skrytého uzlu)
  1. je možné vypnout/zapnout
stanice, která chce vysílat vyšle krátký paket RTS (Ready to Send)
  1. součástí je velikost budoucích přenášených dat
příjemce potvrdí zasláním zpět paketu CTS (Clear to Send)
  1. opět je velikost dat součástí dat
ostatní stanice slyší CTS a/nebo RTS+CTS, počká na skončení domlouvaného přenosu dat
po úspěšném přenosu dat příjemce potvrdí odesílateli příjem paketem ACK (Acknowledge)

---
Wi-Fi
IEEE 802.11b, Wireless Fidelity, 1997
stejné pásmo: 2.4 GHz
max. vzdálenost kolem 100 m
zrychlení na 11 Mbps (nebo 5.5, 2, 1 Mbps, podle stupně rušení)
  1. efektivní rychlost o 30 – 40% nižší, běžně kolem 6 Mbps
používá se pouze DSSS, kódování CCK (Complementary Code Keying)
o testování kompatibility se stará WECA
  1. (Wireless Ethernet Compatibility Alliance)
  1. ta také zavedla označení Wi-Fi

---
Wi-Fi5
IEEE 802.11a, 1999
vyšší pásmo: 5.2 GHz, méně zarušené, není všude bezlicenční
vyšší rychlost: až 54 Mbps (30 – 36 Mbps reálně)
pásmo rozděleno na 8 nepřekrývajících se kanálů
OFDM – Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
  1. rozdělí data do několika toků bitů, které poté moduluje na různé nosné frekvence
  1. něco jako frekvenční multiplex, ale kanály se částečně překrývají
podporované rychlosti: 64, 48, 36 a 24 Mbps (16-QAM), 18 a 12 Mbit/s (QPSK), 9 a 6 Mbps (BPSK, BiPhase Shift Keying)

---
IEEE 802.11g
IEEE 802.11g, 2003, rozšíření Wi-Fi (802.11b)
opět pásmo 2.4 GHz, není problém s licencí
vyšší rychlost: až 54 Mbps (30 – 36 Mbps reálně), používá OFDM
zpětně kompatibilní s Wi-Fi
  1. v režimu kompatibility musí být použit RTS/CTS mechanizmus
  1. potřebuje detekovat vysílání, Wi-Fi bere vysílání 802.11g jako šum
802.11n, snaha o zvýšení rychlosti na 100 Mbps
  1. MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output) – použití více (chytrých) antén
  1. vlastně prostorový multiplex – jeden kanál se využívá několikrát v prostoru
  1. zatím není standard, prodávají se zařízení 802.11-pre-n

---
MIMO
www.extremetech.com

---
Porovnání IEEE 802.11x

---
Zabezpečení
SSID (ESSID)
  1. 32-bajtový sdílený klíč, nutný pro připojení k síti
  1. přenáší se v každém paketu, který běží po síti
  1. klient ho musí znát, aby se mohl připojit k síti
  1. ale může ho odposlechnout z ostatního provozu v síti (případně ho AP aktivně šíří)
BSSID
  1. 48-bitový klíč, MAC adresa zařízení

---
WEP
Wire Equivalent Privacy
součástí standardu 802.11
cíl: zabezpečit utajení a kontrolu integrity dat
utajení: proudová šifra RC4
  1. používá se 64(40)-bitový nebo 128(104)-bitový klíč
  1. inicializační vektor se přenáší současně s daty
integrita: CRC-32
  1. z bezpečnostního hlediska naprosto nedostatečné

---
WEP
Data
CRC
XOR
Keystream RC4(iv, k)
=
iv
šifrovaná data

---
Problém 1: krátký IV
pro každý paket se používá jiný inicializační vektor (IV)
někteří výrobci to implementovali jako sequence number
  1. po restartu karty se začíná od 0 a zvyšuje se po 1
IV je jen 24 bitů dlouhý: na vytížené síti se zopakuje za několik hodin
problém: pokud víme. že byl použit stejný IV a stejný klíč pro dva šifrové texty, pomocí XOR na nich operace dostaneme XOR plaintextů obou původních zpráv.
  1. pokud známe formát (lépe celý plaintext) jedné zprávy, můžeme dešifrovat druhou
často se používá sdílený klíč pro více stanic – jednodušší útok
také se používá dlouho jeden klíč (chybí mechanismus výměny)

---
Problém 2: CRC
CRC-32 není kryptologicky bezpečné
CRC nezávisí na klíči (toto neplatí pro SHA1, MD5, …)
  1. CRC bylo konstruováno pro detekci chyb přenosu, ne pro detekci úmyslného podvržení
pokud změníme (xor) bit ve zprávě, vyvolá to předem spočitatelné změny (xor) v CRC-32
CRC-32 je lineární funkce: CRC(X xor Y) = CRC(X) xor CRC(Y)

---
Aktivní útok
platí: RC4(X) xor X xor Y = RC4(Y)
  1. známe-li jednu clear-textovou zprávu, můžeme konstruovat další, které jsou korektní (umíme spočítat CRC)
změny v bitech (xor) se přenášejí přes RC-4: můžeme měnit obsah zprávy i CRC, pokud známe původní zprávu
co takhle odchytit paket a změnit cílovou adresu v IP paketu?
  1. a poslat ho přes AP do Internetu?
můžeme si vytvořit tabulku RC4 podle všech IV
  1. pak umíme dešifrovat vše
  1. tabulka bude mít velikost řádu GB

---
WPA
Wireless Protected Access
  1. u Wi-Fi karet možné (většinou) přidat podporu WPA pomocí upgrade firmware
používá RC4 se 128bitovým klíčem a 48bitovým IV
na zabezpečení integrity používá Michael (místo CRC-32)
použití: společně s 802.1x, případně se shared-key
  1. enterprise/personal varianta
WPA2: RC4 nahrazen AES a Michael CCMP
  1. bezpečnější, pravděpodobně potřeba nová zařízení

---
WiMAX
IEEE 802.16a, Wireless MAN
rychlost až 70 Mbps, vzdálenosti až 50 km (přímá viditelnost)
  1. pro uživatele aspoň současné rychlosti ADSL
kmitočtová pásma 2.4 – 11 GHz, 10 – 66 GHz
  1. často (v ČR) v licenčním pásmu 3.5 GHz
  1. původně (802.16) jen v pásmu 10 – 66 GHz
slibná technologie pro poslední míli (5 – 8 km)
je možné kombinovat AP s vysílači na BTS mobilních operátorů
  1. jeden vysílač může pokrýt rozsáhlé území (desítky km2)
  1. pro přímou viditelnost ještě větší

---
WiMAX
www.howstuffworks.com

---
GSM
GSM (vytvářela skupina Groupe Spécial Mobile)
  1. od roku 1982, dnes vyvíjí ETSI (European Telecomunication Standard Institute)
celoevropský komunikační systém na buňkové bázi v pásmu 900 MHz
1990: GSM Phase 1
  1. první používaná verze GSM, přesměrování hovorů, hlasová schránka, ...
1992: GSM Phase 2
  1. tarifikace hovorů, identifikace hovorů, konference, ...
rozšíření na pásmo 1800 MHz
u nás: nejdříve analogová síť Eurotel (NMT), později GSM

---
GSM kanály
síť GSM používá kanály o šířce 200 kHz
kanály jsou v pásmu 900 nebo 1800 MHz
  1. oddělené směry komunikace (k telefonu: downlink, od telefonu: uplink)
  1. 890 – 915 MHz uplink a 935 – 960 MHz downlink: 2 x 125 kanálů
  1. 1710 – 1785 MHz a 1805 – 1880 MHz, 2 x 375 kanálů
  1. jednotlivé kanály jsou přiděleny operátorům
Eurotel: 548-570, 581-597
T-Mobile: 571-596, 613-643, 735-774
Vodafone: 776-845
Vodafone: 1-20
Eurotel: 36-49, 61-70, 81-96, 110-114
T-Mobile: 22-35, 50-60, 71-80, 97-107
AČR: 115-124, měřicí kanály: 21, 108, 109
 pásmo 900 MHz
 pásmo 1800 MHz

---
Buňková síť
vyhrazená pásma (kanály) pro jednotlivé operátory nestačí
je potřeba použít dané pásmo opakovaně
  1. ale nesmí se používat u vysílačů, které na sebe „vidí“ – docházelo by k rušení
  1. často se používají šestihranné buňky – stačí mít tři sady navzájem různých frekvencí
  1. počet hovorů v jedné buňce omezen počtem kanálů přidělených dané buňce
v centru každé buňky je vysílač – základnová stanice
  1. stanice se může pohybovat, může přecházet z buňky do jiné – tzv. handover
  1. základnové stanice jsou propojeny pevnou (i když třeba bezdrátovou) sítí

---
GSM: struktura
síť používá systém základnových stanic (BSS, Base Station Subsystem)
  1. s nimi komunikují mobilní zařízení (MS – Mobile Station) – telefony, ...
  1. k přenosu se používá rádiový signál (900/1800 MHz)
NSS (Network and Switching Subsystem)
  1. obdoba telefonní ústředny (spojování hovorů, vyhledávání účastníků)
OSS (Operation Subsystem)
  1. globální dohlížení, tarifikace
  1. provoz předchozích subsystémů
všechno to jsou stacionární složky (nehýbou se)

---
Mobilní síť GSM
 BTS: Base
Transceiver Station
Jiná síť
HLR
AuC
BSC
Pevná síť
MSC
BSC
...
VLR
EIR
základnové stanice
subsystém sítě
BSC: Base Station Controller, MSC: Mobile Services Switching Center
HLR: Home Location Register, VLR: Visitor Location Register
EIR: Equipment Identity Register, AuC: Authentication Center

---
Časový multiplex
jednotlivé 200 kHz kanály jsou dále děleny na menší části
  1. 8 slotů, dělí se pomocí TDMA (časový multiplex)
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8 slotů tvoří rámec – trvá asi 4.615 ms
rámce se sdružují do multirámců (26 rámců)
  1. jeden multirámec trvá 120 ms
  1. multirámce jsou odděleny prodlevou odpovídající 3 slotům
  1. využívá se jen 24 rámců, 13. je řídící, 25. je rezervovaný
TDMA rámec

---
GSM sloty
0
12
25
multirámec
0
1
2
3
4
5
6
7
TDMA rámec
3
57
1
26
1
57
3
8.25
slot
57
57
57
57
představa multirámce
datové bity
datové bity
režijní bity
120 ms
multirámec (24 rámců, 24 x 114 b)

---
GSM hovor
každému hovoru je přidělen jeden slot (1/8 rámce)
sloty mohou mít různý formát, nejčastěji 156.25 bitů
  1. z toho 2x57 bitů datových, ostatní je režie
v multirámci je 24 datových rámců, přenese se za 120 ms
  1. 24 x 114 datových bitů (2736 b) pro daný hovor
  1. 2736/0.120 => 22.8 kbps (na jeden slot)
  1. na režii sítě GSM zbývá asi 11 kbps
digitalizace hlasu
  1. klasicky: 8000 x 8b = 64 kbps
  1. GSM: 50 x 260b = 13 kbps

---
GSM hovor
k datovému toku 13 kbps se přidává ještě redundance kvůli možné ztrátě nebo poškození dat
  1. 260 b => 456 b, tedy za 120 ms 6 x 456 = 2736 bitů dat (což je přesně tolik, kolik pojme jeden logický kanál v multirámci)
  1. neboli z 13 kbps dostaneme tok 22.8 kbps
33,8 kbps
22.8 kbps
13 kbps
režie vedení hovoru
režie GSM sítě
33,8 kbps
22.8 kbps
13 kbps
270.883 kbps

---
GSM data
pro přenos dat můžeme použít rovnou digitální přenosový kanál
  1. 22.8 kbps, ale stejně potřebujeme nějakou režii (oprava chyb, potvrzování)
zpočátku se využívalo jen toku stejného jako má hlas: 13 kbps
  1. zaokrouhlilo se dolů na běžně používaný datový tok 9.6 kbps
  1. zbytek pro korekce, zajištění spolehlivosti, atd.
  1. takto fungují základní datové přenosy v GSM
data nemusíme zabezpečovat na linkové úrovni jako hlas
  1. mohou se použít mechanismy vyšších vrstev (příp. přenést data znovu)
  1. alespoň máme-li kvalitní spojení
  1. 14.4 kbps: odstraněním některých ochranných mechanismů (redundance)

---
GSM datové přenosy
při přenosech v počítačových sítích nejsme zvyklí na velkou redundanci
  1. max. CRC, poškození a ztráta dat se řeší opětovným posláním
  1. to vadí v případě telefonování (zpoždění), ale ne tolik u dat
datové přenosy v síti GSM mohou být „transparentní“
  1. kanál se tváří jako bitová roura, data jsou dodávána pravidelně (ale možná poškozená)
„netransparentní“
  1. používá se protokol RPL (Radio Link Protocol)
  1. dále ukrajuje z 9.6 (14.4) kbps – zpomaluje spojení
  1. mechanismus, který zajišťuje přeposlání poškozených dat, může způsobovat nestejnoměrný tok dat

---
Rychlejší datové přenosy
doposud jsme využívali GSM pro přenos dat stejně jako hovory
  1. místo digitalizovaného hovoru jsme přenášeli data (maximálně s vypuštěním redundance)
  1. chceme zachovat koncepci a fungování GSM, jak zrychlit datové přenosy?
používat několik slotů (hovorů) najednou pro přenos dat
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)
  1. pevně vyhradíme více slotů pro komunikaci
GPRS (General Packet Radio Service)
  1. přidělovat volné sloty datovým přenosům podle potřeby

---
HSCSD
vlastně jen několikanásobné zrychlení použitím více slotů
vždy se myslí plně duplexní komunikace
  1. tedy aspoň dva sloty, jeden tam a druhý zpět
je definováno několik tříd, podle počtu slotů, které se použijí
základní jednotka je zde 14.4 kbps
v ČR: Eurotel nabízí třídu 6

---
GPRS
podpora „přepínání paketů“
je potřeba změnit strukturu sítě
koncová zařízení zůstávají stejná (BTS, BSC)
přibyly dva nové typy uzlů:
  1. SGSN (Serving GPRS Support Node)
  1. doručování paketů (něco jako MSC pro hovory), jsou propojeny s HLR (tarifikace, ověřování identity, atd.)
  1. GGSN (Gateway GPRS Support Node)
  1. brána mezi IP (tedy Internetem) nebo X.25 a GSM sítí
  1. oba prvky jsou spojeny přes GPRS Tunelling Protocol (GTP), který běží nad IP

---
GPRS
Internet
GGSN
SGSN
GTP
Jiná síť
HLR
AuC
BSC
Pevná síť
MSC
BSC
...
VLR
EIR
základnové stanice
subsystém sítě

---
Rychlost GPRS
GPRS mění oproti hlasovým přenosům GSM pouze režii v rámci jednotlivých slotů
vychází z 22.8 kbps, což je maximální rychlost pro jeden slot
definuje 4 třídy (Coding Scheme), liší se zajištěním přenosu
  1. která se použije záleží na kvalitě signálu
  1. CS-1: 9.05 kbps, CS-2: 13.4 kbps, CS-3: 15.6 kbps, CS-4: 21.4 kbps
pokud bychom využili všech 8 slotů při CS-4, dostaneme rychlost 8 x 21.4 = 171.2 kbps, v praxi bude nižší
GPRS data mají nejnižší prioritu (po hlasu a HSCSD)
umožňuje zpoplatňovat přenesená data, ne čas!

---
Jak dál?
zachování plné kompatibility s GSM nedává žádný prostor pro další zrychlování přenosu dat
  1. změnit kompletně metodu přístupu ke sdílenému kanálu, kódování, atd.
    1. 3. generace mobilních sítí – UMTS (Universal Mobile Telephone Standard)
  1. změnit (zefektivnit) kódování dat při přenosu v GSM – EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)
EDGE je považována za mezistupeň mezi 2. a 3. generací mobilních sítí
nová technologie UMTS (sítě třetí generace)

---
EDGE
jedná se vlastně o rozšíření GPRS (vychází ze zkušeností s GPRS)
  1. změna modulace a změna kódovacího schématu, někdy označováno EGPRS
  1. pouze na rozhraní BTS – MS, zbytek sítě zůstává stejný
změna modulace
  1. kromě GMSK (fázová modulace) používané v GSM
  1. 8-PSK, umožňuje zakódovat 3 bity místo jednoho – trojnásobné zrychlení
nová kódovací schémata: MCS1 – MCS9
  1. MCS-1 – MCS-4 jsou obdobou CS-1 – CS-4, používají GMSK modulaci, ale liší se trochu ve formátu hlavičky
  1. MCS-5 – MCS-9 používají 8-PSK modulaci

---
Kódovací schémata
Kódovací schémata EDGE
kbps

---
EDGE
až trojnásobné zrychlení oproti GPRS
na rozdíl od GPRS umožňuje přeposlat poškozená data pomalejším (ale lépe zabezpečeným) schématem
  1. GPRS muselo použít pro stejný paket stejné schéma
zvětšení rozsahu pro číslování paketů ze 128 (GPRS) na 2048
  1. problém s krátkým polem číslování paketů při opětovném posílání
EDGE častěji měří kvalitu signálu
  1. GPRS maximálně jednou za 120 ms
přechod na EDGE znamená pro operátora pouze úpravu BTS
  1. přidání transceiveru podporujícího 8-PSK modulaci

---
EDGE
Internet
GGSN
SGSN
GTP
GSM
EDGE
BSC
BTS
EDGE
MS
subsystém sítě

---
GPRS vs EDGE

---
UMTS
Universal Mobile Telecomunications system
mobilní sítě třetí generace, až 1920 kbps download
používá W-CDMA
  1. frekvence 1.9 GHz (872 MHz)
  1. pár kanálů šíře 5 MHz (FDD, nebo jeden kanál TDD)
rámec TDD trvá 10 ms a obsahuje 15 slotů, 12 pro data
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)
  1. až 14.4 Mbps download

---
Srovnání