Počítačové sítě I
9. Internetworking
Miroslav Spousta, 2005
<qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

---
Internetworking
propojování sítí a jejich částí (segmentů)
spojováním sítí vzniká inter-network
  1. neboli internet
  1. Internet je ta jedna síť
proč propojovat sítě (a jak):
  1. zvětšení možné vzdálenosti mezi uzly, zvýšení počtu stanic
  1. optimalizace prostředků, provozu
  1. zpřístupnění vzdálených zdrojů, prostředků
  1. zlepšení služeb (např. WWW, pošta je tím užitečnější, čím více lidí ji používá)

---
Propojování sítí
síť A
síť B
?
sítě mohou být propojeny pomocí několika druhů zařízení
na různých úrovních (vrstvách modelu OSI)
  1. fyzické (opakovače)
  1. linkové (switche, bridge)
  1. síťové (routery)
  1. aplikační (proxy, aplikační firewally)

---
Opakovač
neboli repeater, propojuje zařízení na fyzické (nejnižší) vrstvě
  1. někdy se označením HUB myslí opakovač
má několik portů (aspoň dva) , kam se připojují jednotlivé sítě
pracuje na úrovni bitů, neví, co jednotlivé bity znamenají
bity jsou přijímány na jednom portu, vyhlazeny a opět rozesílány na všechny ostatní porty
  1. opakuje data –> opakovač
dochází k opravě zkreslení a útlumu fyzických přenosových cest
  1. regenerace signálu

---
Opakovač
opakovač způsobuje pouze malé přenosové zpoždění
  1. max. několik bitů
nemá žádnou vyrovnávací paměť
může propojovat libovolný počet segmentů
může propojovat pouze segmenty se stejnou rychlostí
  1. bufferu nemaje

---
Opakovače v Ethernetu
nemůže jich být v síti libovolně mnoho
  1. vyžaduje metoda CSMA/CD – musí být zaručena určitá doba šíření, kvůli detekci kolizí
  1. opakovač v Ethernetu musí šířit kolize(!)
  1. všechny segmenty propojené pomocí opakovačů tvoří kolizní doménu
  1. pravidlo: mezi každými dvěma body maximálně 2 opakovače
    1. umožňuje páteřní rozvody
  1. přesnější pravidlo: 5-4-3
  1. 5 segmentů, 4 opakovače a 3 aktivní segmenty

---
Opakovače v Ethernetu
Druhé patro
První patro
Přízemí
Pravidlo max. 2 opakovače mezi dvěma uzly

---
Opakovače v Ethernetu
Pravidlo 5-4-3
mezi každými dvěma uzly sítě platí:
  1. max. 5 segmentů 4 opakovače a 3 aktivní segmenty

---
Filtrování
opakovače jsou hloupé – šíří do všech směrů i to, co by nemusely
chtěli bychom, aby propojovací zařízení poznalo, co musí přeposlat a co nikoliv
  1. neboli filtrovat provoz
  1. musí rozumět aspoň části přenášených dat – adresám linkové vrstvy
  1. neboli musí pracovat na linkové vrstvě
  1. pokud se bude rozhodovat podle adres, nemůže fungovat v reálném čase, musí si bufferovat rámce (nebo jejich části), aby bylo možné rozhodnout,, na které porty mají být vyslány
  1. díky bufferování ale může propojovat různě rychlé segmenty sítě

---
Most, přepínač
díky bufferování nemusí propagovat kolize
  1. odděluje kolizní domény!
všesměrově (v ideálním případě) šíří pouze broadcasty
  1. pakety určené všem příjemcům v dané síti
most (bridge): starší, většinou bufferuje celé rámce, pomalejší, má pouze dva porty – propojuje dvě sítě
přepínač (switch): novější, víceportový (8, 16, 24, 48), rychlý
  1. často se používá jako náhrada hubu
přes jeden přepínač může (na různých portech) probíhat několik přenosů (až do maximální kapacity přepínače)

---
Přepínač: filtrování
aby most mohl filtrovat, musí znát topologii sítě
  1. nebo aspoň na kterém portu se nachází která stanice
  1. pokud neví, musí se chovat jako opakovač (ale na linkové vrstvě)
můžeme na každém přepínači nastavit ručně
  1. mnoho práce, může se měnit (např. notebook v síti, …)
switch si potřebné údaje zjistí sám
  1. zpočátku se chová jako opakovač a učí se – ukládá si do tabulek dvojice port-adresa
  1. po určité době začne filtrovat provoz
  1. plug & play

---
Učení
když dostane rámec „od A k B“ na portu X, odvodí, že uzel A je na portu X, zapíše si danou informaci do tabulky
pošle rámec na všechny porty kromě X
 X: A
 Y:
 Z:
Z
Y
X
B
A

---
Učení
stanice B odpoví, switch se z odpovědi dozví, kde leží B
  1. kde leží stanice A už ví
další rámce komunikace mezi A a B už posílá pouze mezi zjištěnými porty (X, Y)
 X: A
 Y: B
 Z:
Z
Y
X
B
A

---
Problém: kružnice
učení přestane fungovat, pokud struktura sítě nebude stromová, ale bude obsahovat kružnici
mosty se dokáží domluvit a kružnici přerušit
kružnice může být v síti úmyslně: kvůli možnému výpadku spojení
STA: Spanning Tree Algorithm
  1. algoritmus, pomocí kterého se najde kostra dané síťové topologie
  1. přeruší se případné kružnice (zablokují se některé porty)
  1. zůstane stromovitá struktura
  1. v případě výpadku se zablokované porty opět uvolní
  1. všechny moderní switche algoritmus podporují (IEEE 802.1d)

---
Problém: kružnice
 Stanice A je přístupná
přes port Y
 Stanice A je přístupná
přes port X
X
Y
A
B

---
Spanning Tree Algoritmus
nejprve se zvolí kořenový switch (root switch)
  1. ten s nejmenší MAC adresou (případně se dá nastavit administrativně)
na každém síťovém segmentu se zvolí designated switch
  1. to je ten, který má nejlepší cestu ke kořenovému switchi
porty switchů, které nejsou na kostře grafu sítě se přepnou do blokujícího stavu
možné stavy portu: blocking, listening, learning, forwarding, disabled
  1. blocking: neprocházejí rámce, slouží jako záložní
  1. learning: neprocházejí rámce, switch se učí adresy
  1. forwarding: procházejí rámce (a také se učí adresy), cílový stav pro aktivní porty v kostře grafu sítě

---
Source routing
alternativní možnost: přepínání rámců stylem „source routing“
  1. neboli zdrojové směrování, spíše technika síťové vrstvy
  1. o tom, kudy bude rámec sítí procházet rozhoduje odesílající uzel
  1. do rámce zapíše adresy všech switchů, přes které rámec projde
jak odesílatel zjistí cestu?
  1. pomocí záplavového rozesílání: pošle paket, který se rozešle všem sousedům
  1. rekurzivně až k cíli, cíl odpoví a v odpovědi je cesta, kterou původní paket prošel
  1. je to dosti nešetrné k síti
  1. ale najde opravdu nejlepší cestu

---
Repeater, switch nebo router?
neexistuje jednoznačná odpověď
  1. ale existují doporučení
chceme-li zvýšit propustnost sítě:
  1. zvětšíme přenosovou rychlost (100 Mbps -> 1 Gbps)
  1. např. jen u některých stanic/serverů
  1. rozdělíme síť na více částí, s cílem maximalizace lokálního provozu
udává se, že 80% provozu je lokálního charakteru, 20% mezi sítěmi
  1. dneska neplatí, díky Internetu

---
Repeater nebo switch?
opakovač
  1. neodděluje kolizní domény (šíří se skrz něj kolize)
  1. je rychlý, ale počet v síti je omezen
  1. nepodporují redundantní cesty
přepínač
  1. umožňuje vytvářet rozsáhlé sítě, je pomalejší
  1. dnes se téměř všude používají switche (přepínače)
  1. nepodporují redundantní cesty (ale umí se s nimi vyrovnat)
  1. moderní switche lze nakonfigurovat pro agregaci – více linek se tváří jako jedna
  1. ne vždy musí být nejvýhodnější

---
Jak spojit různé technologie
opakovač (fyzická vrstva)
  1. nelze: různé rychlosti, různá technologie
přepínač (linková vrstva)
  1. lze, pokud jsou sítě dostatečně podobné (např. TokenRing, Ethernet)
router (síťová vrstva)
  1. standardní řešení
co s nesměrovatelnými protokoly? (NetBIOS)
  1. neznají pojem sítě … dají se použít jen v rámci jedné sítě
  1. řešení: zapouzdření do jiného protokolu

---
Tunelování (zapouzdření)
 Příklad: IP tunel pro NetBIOS
 Síť nepodporující
pakety

---
Switch nebo router?
přepínač
  1. vytváří jednu velkou síť, nemá explicitní požadavky na maximální velikost sítě
  1. v rámci sítě mohou uzly komunikovat „přímo“, bez prostředníka
  1. šíří broadcasty v celé síti – je vhodné ji omezit
směrovač (router)
  1. pracuje na síťové úrovní, propojuje jednotlivé sítě
  1. nešíří broadcasty z jedné sítě do druhé
kritérium pro rozdělení do sítí:
  1. lokální:nelokální = 80:20
  1. snadná správa, přístupová práva

---
Klasické řešení
Router

---
Switche dnes
podporují QoS (quality of service), VLAN (Virtual LAN)
různé verze STA (s rychlejší konvergencí, …)
agregaci více linek do jedné
filtrování rámců na různých úrovních:
  1. linková: Layer 2
  1. síťová: Layer 3, filtrování na úrovni protokolu IP, IP adresy...
  1. transportní: Layer 4, filtrování na úrovni portů TCP/UDP
Layer 3 switch: vlastně router, ale optimalizovaný na rychlost, HW řešení
Layer 4 switch: umožňuje rozlišovat provoz, např. load balancer

---
VLAN
Virtuální sítě, standard IEEE 802.1q
VLAN je skupina uzlů, které komunikují, jako by byly spojené LAN
  1. ale jsou v jiných LAN nebo tvoří v LAN podmnožinu
  1. IEEE 802.1q umožňuje vytvářet VLAN, které tvoří „podsíť“ v rámci jedné LAN
funguje na principu značkování rámců
  1. pro každý port switche je nastaveno, do které VLAN patří
  1. příchozí data se označkují značkou příslušné VLAN a pošlou se dále
  1. switch má různé tabulky pro virtuální sítě
  1. data se před odesláním ze switche cílovému uzlu odznačkují (většina koncových zařízení nepodporuje IEEE 802.1q)

---
IEEE 802.1q: rámce
IEEE 802.3
preambule
cílová
adresa
zdrojová
adresa
délka
typ dat
data
CRC
(32bit)
8
6
6
2
48 –1500
4
8100H
 Priorita a VLAN ID
IEEE 802.1q
preambule
cílová
adresa
zdrojová
adresa
TPID
TCI
délka
typ dat
data
CRC
(32bit)
8
6
6
2
42 –1496
2
2
4

---
Autonomní systémy
směrování můžeme provádět nejrůznějším způsobem
  1. statické tabulky (vhodné pro malé systémy)
  1. dynamicky: používáme speciální algoritmy pro distribuci cest v síti
směrovací algoritmy se mohou lišit, mají mnoho parametrů
v každé síti můžeme požadovat jiné vlastnosti směrování
  1. kdo kam smí, kudy se bude směrovat provoz
  1. definujeme „směrovací politiku“
Autonomní systém (AS): několik sítí se společnou politikou směrování
  1. většinou síť jednoho vlastníka (typicky ISP)

---
Autonomní systémy

---
Autonomní systémy
AS používají jednotnou strategii směrování
  1. v Internetu IGP: Interior Gateway Protocols
    1. OSPF, RIP, IGRP
  1. jednotná strategie pro směrování do ostatních AS
AS jsou vzájemně propojeny
  1. EGP: Exterior Gateway Protocols – protokoly pro směrování mezi AS
  1. v Internetu se používá BGP (Boarder Gateway Protokol)
peering: propojení několika AS
  1. data pak neprocházejí přes jádro Internetu, ale lokálně
  1. v ČR: NIX.CZ, propojuje desítky sítí